Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΦΑΣΗΣ

Πολλοί νόμοι της φύσης μπορούν να γίνουν ευκολότερα καταληπτοί από την ασυμπτωτική συμπεριφορά ορισμένων ολοκληρωμάτων.

Ένας από τους πρώτους ασυμπτωτικούς νόμους είναι ο τύπος  που ανακάλυψε ο   Stirling στις αρχές του 18ου αιώνα:

,

όπου το σύμβολο ~ σημαίνει ότι ο λόγος των δύο όρων τείνει προς τη μονάδα όταν το . Το καταπληκτικό με αυτό τον ασυμπτωτικό τύπο είναι ότι είναι ακριβής ακόμα και για μικρές τιμές του . Π.χ. για , η ασυμπτωτική εκτίμηση είναι 0.92! Για , ενώ το η ασυμπτωτική εκτίμησή του είναι  , που παρουσιάζει λάθος μικρότερο από .  Αυτό είναι σύνηθες στις ασυμπτωτικές εκτιμήσεις:  είναι ακριβείς  ακόμα και για  μικρές τιμές της ασυμπτωτικής  παραμέτρου.

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ STOKES

Η μέθοδος της στάσιμης φάσης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Stokes για να εκτιμήσει την ασυμπτωτική  συμπεριφορά  του ολοκληρώματος:

για μεγάλες θετικές τιμές του  . Ας ονομάσουμε φάση του συνημιτόνου την . Εάν σχεδιάσουμε την φάση συναρτήσει της  (βλ. Σχήμα)

είναι φανερό ότι για μεγάλες τιμές του , η φάση είναι μία ραγδαία μεταβαλλόμενη συνάρτηση της , εκτός από τη περιοχή του σημείου  όπου η φάση είναι στάσιμη. Το συνημίτονο λαμβάνει ραγδαία  εναλλασσόμενες τιμές όταν μεταβάλλεται το , και μάλιστα οι ταλαντώσεις αυτές είναι όλο και πιο συχνές όσο αυξάνεται το . Το συνημίτονο όμως έχει σταθερή τιμή  στη περιοχή του  όπου η φάση είναι στάσιμη. Ο  Stokes συνειδητοποίησε ότι η συμβολή στο ολοκλήρωμα από τις περιοχές της  στις οποίες η φάση μεταβάλλεται είναι ασυμπτωτικά αμελητέα, και ότι η κύρια συμβολή στο ολοκλήρωμα  προέρχεται για μεγάλες τιμές της  μόνο από τις περιοχές στάσιμη φάσης. Εφόσον αναμένεται η συμβολή να προέρχεται μόνο από τη περιοχή του , αναπτύσσοντας έχω:

,

και

(1)

όπου το μικρότερο όριο του ολοκληρώματος λήφθηκε στο  δεδομένου ότι η μόνη συμβολή στο ολοκλήρωμα είναι αυτή περί το , οπότε δεν έχει ασυμπτωτική συμβολή το επεκταμένο τμήμα του ολοκληρώματος.

Μένει να υπολογίσουμε αυτό το απλούστερο ολοκλήρωμα, το οποίο μπορούμε να το υπολογίσουμε ακριβώς.

### ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

Ήδη γνωρίζετε ότι για

Ερχόμαστε στον υπολογισμό του ολοκληρώματος:

.

Ας υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα αυτό για θετικές τιμές του χρόνου.

Θεωρώ την ολοκλήρωση στο μiγαδικό επίπεδο . Επειδή η εκθετική συνάρτηση είναι αναλυτική  συνάρτηση του  θα έχω από το θεώρημα του Cauchy ότι το κλειστό ολοκλήρωμα  (βλ. σχήμα)

,

όπου τα Β και τα Α βρίσκονται συμμετρικά στα σημεία  και  του άξονα των πραγματικών τιμών του  και η ευθεία ΔΓ σχηματίζει γωνία   με τον πραγματικό άξονα. Αν τα ολοκλήρωματα στα κυκλικά τόξα ΒΓ και ΑΔ τείνουν στο μηδέν όταν , τότε το ζητούμενο ολοκλήρωμα θα ισούται με το ολοκλήρωμα κατά την ΔΓ, δηλαδή

επειδή κατά την ολοκλήρωση κατά μήκους της ευθείας  θα έχω .

# Τα ολοκληρώματα στα τα τόξα ΒΓ και ΑΔ τεινουν στο μηδέν.  Ας εκτιμήσουμε τη συνεισφορά του ολοκληρώματος στο τόξο   ΒΓ: , με :

Θα έχω τότε χρησιμοποιώντας την ανισότητα :

το οποίο τείνει στο μηδέν όταν το  .

Συνεπώς για υπολογίσαμε τη συνάρτηση .

Τι συμβαίνει για αρνητικούς χρόνους; Σε αυτή τη περίπτωση τα ολοκληρώματα στα τόξα ΒΓ και ΑΔ, αποκλίνουν. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία άλλη διαδρομή. Εύκολα διαπιστώνετε ότι αρκεί να λάβετε τη διαδρομή Γ’Δ’ τη συμμετρική της ΓΔ ως προς το πραγματικό άξονα που σχηματίζει γωνία  με τον πραγματικό άξονα. Η τιμή του ολοκληρώματος για αρνητικές τιμές του χρόνου είναι , οπότε

Μπορούμε συνoπτικά να γράψουμε ότι

όπου η συνάρτηση  δηλώνει το πρόσημο του χρόνου,  δηλαδή μπορούμε αναλυτικά να επεκτείνουμε τον τύπο   από τις πραγματικές τιμές μέχρι και τις καθαρά μιγαδικές τιμές του ,  θέτοντας .

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ STOKES

# Αν εφαρμόσουμε τον παραπάνω τύπο στο ολοκλήρωμα  (1) έχουμε ότι

Ελέγχουμε την ακρίβεια της ασυμπτωτικής μορφής υπολογίζοντας αριθμητικά το ολοκλήρωμα (το ανώτερο όριο λήφθηκε 1, αντί άπειρο για να διευκολύνουμε την αριθμητική ολοκλήρωση). Τα αποτελέσματα της αριθμητικής ολοκλήρωσης και του ασυμπτωτικού υπολογισμού παρατίθενται στο σχήμα. Βλέπετε ότι ακόμα και για  η ασυμπτωτική έκφραση είναι ακριβής.

### Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Επικεντρώνουμε τώρα τη προσοχή μας στο προσδιορισμό της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς του ολοκληρώματος:

για μεγάλες και θετικές τιμές του . Οι συναρτήσεις

και  είναι πραγματικές και η ολοκλήρωση είναι επί της πραγματικής ευθείας. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μόνο ένα σημείο στο διάστημα  στο οποίο  και ας υποθέσουμε ότι . Τότε ακολουθώντας τη μέθοδο του  Stokes  η κύρια συμβολή θα προέρχεται από τη περιοχή του στάσιμου σημείου , οπότε και επειδή στη περιοχή του :

,

ασυμπτωτικά αναμένω

οπότε κάνοντας χρήση των Γκαουσιανών ολοκληρωμάτων που υπολογίσα, έχω:

## ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ (GROUP VELOCITY)

Υποθέστε ότι έχω κύματα της μορφής

όπου h μία πολύ μικρή παράμετρος, έτσι ώστε το 1/h να παίζει το ρόλο της ασυμπτωτικής παραμέτρου. Ο κυματαριθμός είναι ο  και επειδή η συχνότητα   εξαρτάται από το κυματάριθμο, υπάρχει διασπορά και μία ομάδα κυμάτων συν τω χρόνω αλλάζει μορφή. Ας υποθέσουμε ότι η ομάδα των κυμάτων είναι της μορφής:

,

και ας υποθέσουμε περαιτέρω ότι η  είναι επικεντρωμένη περί κάποιο σημείο , δηλαδή υποθέτουμε ότι αρχικά είχαμε σχεδόν  μία αρμονική ταλάντωση μήκους κύματος .   Υποθέτουμε δηλαδή ότι η  είναι διάφορη του μηδενός μόνο κοντά στο σημείο .  Σύμφωνα με την αρχή της στάσιμης φάσης η μόνη συνεισφορά στο ολοκλήρωμα  είναι από τα για τα οποία η φάση είναι στάσιμη, δηλαδή από τα για τα οποία

.

Επειδή όμως η  είναι μη μηδενική μόνο για , η παραπάνω σχέση προσδιορίζει τη περιοχή του χώρου στην οποία αναμένεται να βρίσκεται η διαταραχή. Πράγματι,  το κύμα θα έχει μη μηδενική ένταση μόνο για

.

Δηλαδή με τη πάροδο του χρόνου το κύμα  κινείται σαν ένα σωματίδιο συγκεντρωμένο περί το , το οποίο κινείται με τη ταχύτητα ομάδας .

Αν απαιτήσουμε η έκφραση  να είναι αναλλοίωτη στους μετασχηματισμούς Lorentz τότε μπορούμε να  προσδιορίσουμε την εξίσωση διασποράς των κυμάτων. Σε ένα μετασχηματισμό Lorentz παραμένει αναλλοίωτο το , που επιτυγχάνεται με μετασχηματισμούς της μορφής:

, .

Εάν , τότε θα πρέπει, όπως εύκολα διαπιστώνετε αντικαθιστώντας το μετασχηματισμό του χρόνου και της θέσης, να ισχύει:

,

και συνεπώς θα παραμένει αναλλοίωτο το

,

όπου γράψαμε την αναλλοίωτη τιμή . Άρα

,

και

,

όπου η ισοδύναμη μάζα  , ή οποία όταν  είναι σχεδόν ίση με . Οπότε το κυματοπακέτο συμπεριφέρεται ως ένα σωματίδιο μάζας  , που κινείται με ταχύτητα . Αλλά και αντιστρόφως ένα σωματίδιο ορμής , μπορεί να θεωρηθεί ότι  είναι ένα κυματοπακέτο κυματαριθμού  και μήκους κύματος  (που είναι ο τύπος του de Broglie).